汽修中级工参考资料

一、填空题

1、四冲程发动机进气行程之后发生的是   压缩   行程。

2、活塞环分为__气环__和油环两类。

3、活塞销按连接方式分为___全浮式___和半浮式两种形式。

4、连杆主要由__小头__、杆身、大头组成。

5、连杆杆身断面结构一般为  “工”字     形。

6、一般是以气缸的__磨损__程度作为发动机是否需要大修的主要依据。

7、活塞脱顶的主要原因是活塞环的端隙过小或  背隙过小      。

8、配气机构由  气门组  和气门传动组组成。

9、曲轴与凸轮轴之间的传动方式有齿轮传动、  链传动  、齿形带传动。

10、活塞的最大磨损部位是  第一道活塞环槽  。

11、交流发电机的磁场强度取决于  励磁绕组的匝数  和磁场绕组平均电流大小。

12、在前悬架系统中，能使转向力从车辆的一侧传递到另一侧，起平衡轮胎负荷的作用，并防止转向时车身过度侧倾的装置称为  稳定杆  。

13、发动机连杆是连接活塞和   曲轴   的零件。

14、发动机燃烧室是燃油与空气的混合气   燃烧  的地方。

15、在大多数汽车应用中，水泵是由曲轴通过  带轮  和V型传动带来被驱动的。

16、在四冲程发动机中，凸轮轴转速是曲轴转速的   1/2  。

17、一般汽油机的压缩比比柴油机的压缩比要   小   。

18、气环是由  铸铁  材料制成的，该材料特点是很脆，在弯曲时容易折断。

19、汽车底盘由传动系、转向系、行驶系和  制动系  四大系统组成。

20、转向轮定位包括主销内倾、  主销后倾  、前轮外倾和前轮前束四个内容。

21、零件耗损形式有磨损、  腐蚀  、疲劳、变形。

22、油底壳的主要功用是  储存机油并密封曲轴箱  。

23、活塞基本结构要分为顶部、  环槽部  、裙部三部分。

24、在转向传动机构中，可以调节前轮前束的是  转向横拉杆 。

25、气门杆与气门导管的间隙过大，会引起窜气、漏油、  磨损加剧  。

26、转向器有  循环球  式和齿轮齿条式等形式。

27、转向传动比是转向盘转角与  转向轮偏转角  之比。

28、为了减小离合器转动过程中产生的冲击，从动盘应安装有   扭转减震器  。

29、磨损或者损坏的悬架零件会引起  轮胎  的不正常磨损。

30、汽车行驶阻力主要由滚动阻力、  空气阻力  、坡道阻力和加速阻力4种。

31、制动主缸用来把制动踏板的机械力转换为  液压  力。

32、对于液压制动系统中，若制动管路中有少量空气时踩踏制动踏板时会有   软  感觉。

33、手动变速器中同步器是用  摩擦锥面 来使齿轮达到同一圆周转速的。

34、转向系的三个主要组成部分是转向操纵机构、   转向器  和转向传动机构。

35、ECU控制着所有执行器的  搭铁  端子。

36、制动轮缸的作用是将  液压  力转换为机械力。

37、12V135Z型柴油机型号中，其中135表示    缸径为135mm   。

38、多数发动机冷却系中控制大、小循环的装置是  节温器 。

39、不等速万向传动装置，为实现等角速传动，中间传动轴两端的万向节叉应在  同一平面内   ；输出轴和输入轴与中间传动轴的夹角应相等。

40、千斤顶应   竖直   放置。

41、汽车装用蒸发污染控制系统收集   燃油   蒸气。

42、汽车修理技术规范主要指零件尺寸、表面   粗糙度  、精度和配合公差。

43、当汽车空调制冷系统中有空气时，  高压   保护可能会起作用。

44、电控汽车跨接起动时，须先关闭  点火开关  才能拆装跨接线。

45、汽车承修方在保质期内维修部件  发生故障 或提前损坏时，必须及时排除，免费维修。

46、汽车发动机大修竣工后，必须 冷磨热试  。

47、汽车在车轮抱死时，  横向   稳定性极差。

48、搬动蓄电池时，不可  振动  。

49、焊接汽车零件时，出现变形是因焊接   应力  引起的。

50、汽车车轮制动器间隙的调整应在轮毂轴承   预紧度  调好后进行。

51、通常采用车身振动的固有频率作为汽车  行驶平顺性 的评价指标。

52、汽车前轮定位不准，特别是   前束   不正确，对燃油消耗影响很大。

53、蓄电池在放电过程中，极板上的活性物质将转变成  硫酸铅  。

54、职业道德通过 协调员工之间 的关系，起着增强企业凝聚力的作用。

55、发电机调节器是通过调整  发电机励磁电流    来调节发电机输出电压的。

56、发动机缸套镗削后，还必须进行   珩磨    。

57、客车车身总成大修送修标志是  车厢锈蚀 。

58、汽油机燃烧过程中火焰中心在  着火延迟 期形成。

59、电控汽油喷射发动机喷油器喷油量由  喷油时间  决定。

60、驱动桥由主减速器、  差速器  、半轴和桥壳等组成。

61、汽车故障诊断的基本方法____直观诊断法__和___现代诊断法_。

62 、点火系故障检查常用的方法是___试火_。

63、发动机机油温度至少70 ℃ 时，发动机才能工作正常。

64、离合器故障可以分为   分离不彻底、  打滑   、  发抖  和  异响  等四类故障。

65、离合器的踏板自由行程过  大会导致离合器分离不彻底故障。

66、前轮外倾角过  大  时，会造成前轮轮胎外侧偏磨。

67、润滑系的故障可以分为机油压力过低、机油压力过高、机油消耗过多和漏油故障。

68、供给系的故障按故障部位可分为  油路  故障和气路故障。

69、发动机怠速不良故障现象主要表现在怠速运转时容易  熄火   或怠速转速  不稳               或运转速度    过高     。

70、汽车故障是指汽车部分或完全丧失  工作能力的现象。

71、在进行高压线试火试验时，火焰呈微蓝色，表示点火系统跳火正常。

72、ABS系统由  ABS传感器  、ABS控制器 、  ABS执行器三大部分组成。

73、安全气囊系统的故障诊断方法有警告灯诊断法、参数测量法和仪器诊断法。

74、快怠速不良主要表现为  怠速不稳   和   加速不良   。

75、自动变速器故障可以分为不挂档、升档慢、没档和  不升档   等故障。

76、轮胎换位在  二级维护中进行，子午线轮胎一般进行  对角   换位。

77、机械变速器故障可以分为自动脱挡、乱挡、挂挡困难、异响 、  跳挡 和  漏油等六类故障。

78、冷却系故障可以分为发动机温度突然过高、发动机温度过高、发动机温度过低等三类故障。

79、起动机不能转动的原因有两方面，一是起动系故障，二是  电路故障    。

80、汽车故障的成因使用不当、维护不当和零件质量差。

81、四轮定位仪可以检测汽车前轮主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束值等定位参数。

82、汽车故障按发生后果可分为致命故障、  严重故障、一般故障和轻微故障。

83、制动系的常见故障有制动失效、制动跑偏、  制动不灵和制动拖滞。

84、起动机能带动发动机但不能发动的原因主要有  油路故障、  电路故障和发动机内部零件故障。

85、汽车行使一定里程后，用手触摸驱动桥壳中部，有无法忍受的烫手的感觉说明驱动桥    过热  。

86、点火时间过迟会造成发动机温度过高    。

87、现代汽车冷却液温度传感器基本上采用负温度系数  热敏电阻。

88、发现大量放电故障后，应立即   切断电源，以免烧坏线束、用电器或发生事故。

89、燃油系故障现象主要有堵塞、  泄漏    和损坏三种。

90、电容器可采用  试火法  或对比法进行检查，其中对比法是指  更换电容器  后再试火。

91、氧传感器损坏，将造成    油耗  增大，温度升高。

92、电流表指针指示放电5～7A，但不作间歇摆动，说明低压电路  短路。

93、发动机的曲柄连杆机构采用  压力润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式。

94、气缸总容积与燃烧室容积的比值称为压缩比，用符号ε表示。

95、柴油机的工作循环有进气、压缩、燃烧膨胀和排气四个工作过程组成。

96、汽车的动力源是发动机  。

97、发动机的经济性指标是指  有效燃油消耗率。

98、在安装扭曲环时，还应注意将其内圈切槽向上，外圈切槽向  下，不能装反。

99、发动机各个机构和系统的装配基体是  机体组。

100、柴油的冷滤点越低，其低温流动性越好。

二、单项选择题

1、汽车用起动机一般为直流串激电动机，这种电动机（  C  ）。

A.可在高速时产生较大的扭矩      B.可在高速时产生较大的电流

C.可在低速时产生较大的扭矩      D.可在低速时产生较大的电流

2、由于主轴承间隙量的增加，会发生下列哪一种情况？（    B ）。

A.润滑油压升高   B.润滑油压降低   C.润滑油压不变化   D.润滑性能变好

3、使气门摇臂支点到两端的长度不同就产生了摇臂的传动比，其明显的作用在于：（A    ）。

A.可以使气门升程大于凸轮的升程                B.改变凸轮作用力的方向

C.减小凸轮上的作用力                          D.减小凸轮的磨损

4、当有机油泄漏到排气流中，说明下列哪个部件磨损了？（  B   ）。

A.气门座       B.气门导管       C.气门厚度       D.气门锁环

5、发动机散热器的风扇护罩所起的作用是：（  B   ）

A.保护风扇叶片不损坏                 B.使空气均匀通过整个散热器

C.保护散热器不损坏                   D.使空气能集中在散热器中部

6、当踩下离合器踏板时，分离轴承压下哪项装置以脱开摩擦片？（   A   ）。

A.压盘的分离杠杆       B.飞轮       C.扭转减振弹簧       D.变速器壳

7、一用电器测得其阻值是55Ω,使用时的电流为4A，则其供电线路的电压为( D  )V。

A.100                B.110               C.200               D.220

8、汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和( C  )组成。

A.套筒               B.滚针             C.套筒和滚针          D.双联叉

9、汽车转向时，其内轮转向角(  A )外轮转向角。

A.大于             B.小于             C.等于          D.大于或等于

10、发动机机油粘度过低会引起（  D  ）。

A.机油压力过高                 B.机油温度过高

C.机油消耗过快                 D.机油压力过低

11、12V系统中合适的充电电压是（   C  ）。

A.13.5—15.0V      B.12.6—15.6V       C.12—14V       D.14.9—16.1V

12、变速器的超速挡指其传动比为：（  C   ）。

A.1           B.大于1           C.小于1          D.0

13、半轴与差速器半轴齿轮的连接使用：（  D   ）。

A.螺栓         B.焊接          C.润滑脂油封         D.内外花键

14、在轿车的前悬架系统中，为车轮转向提供支点的装置是：（  A   ）。

A.球铰链（球销）    B.控制臂（上下摆臂）    C.螺旋弹簧     D.转向节

15、发动机工作时，气门产生干脆有节奏的连续敲击声是由于（  D  ）。

A. 点火过早                    B. 点火过晚

C. 气门间隙过小                D. 气门间隙过大

16、如果缸体是铸铁的，内部通道会有几个（   A  ）塞。

A.金属         B.砂子          C.塑料           D.纸

17、曲轴上加工有止推面是为了：（   B   ）。

A.吸收旋转推力     B.吸收轴向推力     C.有助于曲轴平衡     D.改善摩擦

18、活塞运动换向时会产生撞击，为了减小这种撞击，采用的方法是：（   C  ）。

A.改进活塞的形状                           B.改进活塞环的形状

C.活塞销偏心                               D.加长活塞的裙部

19、油环从缸壁上刮掉的润滑油：（    C ）。

A.留在环槽内进一步润滑                    B.从一个油道流回油底壳

C.通过环槽上的小孔返回油底壳              D.返回气缸盖

20、下列哪个部件是用于密封缸体的顶部并支撑气门的？（  B   ）

A.气门导管       B.气缸盖      C.活塞       D.连杆

21、现代发动机气门传动装置中采用了液压挺柱，其作用是：（    D ）。

A.增大气门升程                            B.提高充气率

C.简化气门传动装置                        D.使气门间隙保持为0

22、发动机工作时发出一种沉重的敲击声，且发动机有震动，在断火检查时响声无明显降低，这种现象可能是由于（  C  ）引起的。

A.气门敲击声                       B.连杆轴承敲击声

C.曲轴主轴承敲击声                 D.活塞敲击声

23、哪个装置用来推动离合器分离轴承？（  B   ）

A.同步器      B.离合器分离拔叉      C.压盘      D.离合器踏板

24、当十字轴式刚性万向节通过夹角传递转矩时，其输出轴每转一圈要作两次增速和减速，为了使这种速度变化能相互抵消，传动轴至少要采用（    B ）串联。

A.三个万向节                              B.二个万向节

C.四个万向节                              D.一个万向节

25、新修的发动机首先应进行( C )磨合。

A.热                B.有负荷             C.冷              D.无负荷

26、发动机润滑系无油压是由于（  C  ）。

A.主油道调压阀内弹簧压紧力太大            B.曲轴各轴承间隙过小

C.油底壳内机油油面过低                    D.机油粘度过大

27、穿过线圈的磁通量发生变化时，线圈就会产生感应电动势，其大小与( D )成正比。

A.磁通量      B.磁通量的变化量     C.磁感应强度     D.磁通量的变化率

28、( C )只适用于暂时保留过程中的数据。

A.CPU             B.ROM           C.RAM          D.EPROM

29、在四冲程发动机中，连杆所受作用力最大的是哪个冲程？（  C   ）

A.进气          B.排气        C.作功       D.压缩

30、轴瓦上的小凸起用来（    A ）。

A.防止轴承在轴承孔内旋转                B.增加轴承的润滑

C.保持轴承的平衡                        D.有助于制造

31、活塞运动时与气缸壁面的压力称为侧压力，安装活塞的第一道压缩环时，应使其端口朝向哪个方向？（   B  ）

A.侧压力大的方向    B.侧压力小的方向   C.应沿活塞销轴向方向    D.都可以

32、曲轴的轴向运动是由于使用了：（ B    ）。

A.直齿           B.斜齿           C.人字齿           D.传动链轮

33、发动机润滑系的作用有：（   D  ）。

A.冷却发动机    B.润滑发动机    C.清洁和密封发动机     D.以上都有

34、离合器中固定在飞轮上的装置是：（    D ）。

A.摩擦片          B.拔叉          C.分离轴承          D.离合器盖

35、下列哪个部件不属于同步器？（    A ）

A.变速叉        B.锁环        C.齿毂         D.滑块

36、由于采用前轮驱动的汽车驱动轮必须能够转向，因此，其传动轴必须：（ C    ）。

A.采用两根    B.采用滑动连接头   C.采用等速万向节    D.采用不等速万向节

37、发动机润滑油粘度过大，会引起（   A  ）。

A.发动机冷起动困难                         B.减轻发动机零件磨损

C.冷却效果好                               D.洗涤效果好

38、变速器在换挡过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的(  D  )达到相同，才能顺利地挂上挡。

A.角速度            B.线速度            C.转速          D.圆周速度

39、气缸由于磨损会变为：（  B  ）。

A.上小下大的锥体                        B.上大下小的锥体

C.整体变大的圆柱体                      D.整体变小的圆柱体

40、对汽车零件采用直流电磁化探伤后，零件上会多少留有剩磁，最好采用（  B  ）退磁。

A.交流电                                 B.直流电

C.交、直流电均可                         D.加热

41、气缸的磨损主要在哪个部位？（   C ）。

A.气缸的底部     B.气缸的中部     C.气缸的顶部     D.气缸的最底端

42、为了让气门的开、闭与曲轴的位置保持正确的关系，凸轮轴必须根据曲轴设定对准标记，这个对准标记称为：（   B ）。

A.气门重叠角     B.正时标记       C.点火提前角     D.活塞上止点标记

43、同一车桥上两车轮制动器制动蹄回位弹簧的拉力相差过多，会造成（  B  ）。

A.制动力不足                             B.制动时跑偏

C.制动不灵                               D.不能制动

44、拆下的火花塞尖端有一层干燥蓬松的黑色积炭，甲认为“是发动机在太低的温度下运行所致”；乙认为“是混合气太浓所致”。他们的说法中（   C ）。

A.只有甲对         B.只有乙对          C.都对       D.都不对

45、汽车在行驶过程中，随着节气门的开大，发动机负荷的增加，汽车的耗油量随之（  B  ），汽车的动力随之（  B  ）。

A.增加、减少       B.增加、增加         C.减少、增加        D.减少、减少

46、汽车变速器由( C )和变速操纵机构组成。

A.齿轮          B.传动齿轮         C.变速传动机构         D.普通斜齿轮

47、车速急剧变化，变速器响声加大；而车速相对稳定，响声消失，这说明( A )。

A.齿隙过大        B.中间轴弯曲        C.第二轴弯曲      D.轴承损坏

48、甲说：气门间隙会影响气门升程；乙说：气门间隙会影响气门持续开启角；试问谁正确？(  C  )

A.仅甲正确                               B.仅乙正确

C.两人都正确                             D.两人都不正确

49、手动变速器有跳挡故障，可能的原因是：（  C  ）。

A.离合器故障     B.变速器缺油      C.变速叉轴磨损     D.驱动齿轮或主轴损坏

50、在齿轮齿条式转向器中，小齿轮的转动带动齿条：（ B   ）。

A.上、下移动                            B.左、右移动

C.正、反旋转运动                        D.按一定角度来回摆动

51、汽车重载上坡时，车速不能随发动机转速提高而改变，同时可嗅到焦臭味，此故障可能是(  B  )。

A.制动拖滞                              B.离合器打滑

C.离合器分离不彻底                      D.变速器脱挡

52、采用四气门发动机可以提高：（  C   ）。

A.发动机排量                             B.发动机热效率

C.发动机容积效率                         D.发动机冷却能力

53、在汽车循环球式转向器的转向螺杆和转向螺母之间装有钢球的作用是（  A  ）。

A.减小磨损                                B.增大传动比

C.减小传动比                              D.减小传动副间隙

54、活塞运动时与气缸壁面的压力称为侧压力，侧压力在哪个行程较大？（   B  ）。

A.进气行程        B.作功行程         C.压缩行程         D.排气行程

55、发动机窜气是指：（  A   ）

A.发动机气缸内压缩气体窜到缸外         B.外界气体窜入气缸内

C.发动机排出废气窜入气缸内             D.发动机进气时部分气体未进入气缸内

56、气门锥面的角度应磨成与气门座的角度差1º，称为气门的干涉角，其作用是：（   A  ）。

A.使气门锥面与气门座具有线接触

B.减小气门的磨损

C.使气门锥面与气门座的接触面上提

D.使气门锥面与气门座的接触面下降

57、仪表盘上显示的发动机机油压力是：（  C   ）。

A.曲轴油道的压力                   B.气缸盖油道的压力

C.主油道上的压力                   D.油底壳内机油压力

58、过脏的空气滤清器会导致：（  D   ）。

A.排气中有白烟                     B.发动机产生更高的功率

C.排气中有蓝烟                     D.混合气过浓

59、一对相啮合的齿轮，如果输入齿轮是24个齿，而输出齿轮是12个齿，则传动比为：（  D   ）。

A.3׃1         B.2׃1         C.1׃1         D.1׃2

60、判断发动机活塞环敲击响时，可向气缸内注入( A  )，若响声减弱，则可能端隙过大。

A.少量机油         B.大量机油         C.少量柴油       D.少量汽油

61、下列选项中，(  A )是汽油发动机不能起动的原因。

A.低压电路断路       B.供油不足      C.混合气过稀      D.混合气过浓

62、电压调节器触点控制的电流是发电机的(  A  )。

A.励磁电流        B.电枢电流       C.充电电流       D.点火电压

63、下列空燃比中，哪一个可能认为是稀混合气？（   A   ）。

A.16:1      B.14.7:1       C.14:1       D.13:1

64、用下止点时活塞上方的容积除以上止点时活塞上方的容积，得到的结果被称为（   C  ）。

A.空燃比      B.发动机排量      C.压缩比      D.喷油压力

65、发动机的组成部分中的基础结构，使其它零件紧固在其上的部件称为（   C  ）。

A.曲轴        B.凸轮轴         C.缸体       D.气缸盖

66、汽车差速器在下列哪种情况下不起差速作用？（  D  ）。

A.一侧驱动轮大                        B.两侧驱动轮阻力不等

C.曲线行驶                            D.直线行驶

67、连杆大端制为分开式，形成了连杆身和连杆盖两部分，发动机维修时，连杆身与连杆盖的配合要求是：（   B  ）。

A.同一台发动机的各连杆身与连杆盖可以互换

B.各连杆身与连杆盖绝不允许互换

C.连杆身可以与新的连杆盖配合

D.连杆身与连杆盖经过修整后才可以互换

68、孔式喷油器主要用于（  C  ）柴油机中。

A.涡流燃烧室                          B.预燃室燃烧室

C.直接喷射式燃烧室                    D.分隔式燃烧室

69、发动机的机油压力调节阀的作用是：（ B ）。

A.使发动机的机油压力不能低于一定值

B.使发动机的机油压力不能高于一定值

C.使发动机的机油压力随发动机转速变化而变化

D.当发动机缺油时能报警

70、发动机冷却液呈现为绿色，说明：（  C   ）。

A.发动机冷却液中渗入了机油            B.发动机冷却系统生锈

C.发动机冷却液中加入了防冻液          D.发动机处于长时间高温所导致

71、离合器打滑会引起哪项现象？（ C   ）。

A.起步时汽车抖动    B.发动机功率下降   C.汽车动力下降    D.变速器损坏

72、传动比是指输出轴与输入轴的齿数比，当要求增速时，传动比应为：（  D   ）。

A.0         B.1         C.大于1         D.小于1

73、差速器的作用之一是：（    D ）。

A.使汽车转弯时两侧车轮速度相等        B.起增速减扭作用

C.起减速增扭作用                      D.使汽车转弯时两侧车轮速度不相等

74、在检测排放前，应调整好汽油发动机的(  D )。

A.怠速         B.点火正时         C.供油量          D.怠速和点火正时

75、汽油机点火系可以将电源供给的12V低压电变为(  C )的高压电。

A.220V              B.380V             C.15～30kV           D.60kV

76、甲说“当蓄电池电解液的液位较低时应加入蒸馏水或清洁饮用水”；乙说“应加入新的电解液”。他们的说法中（ D ）。

A.只有甲对          B.只有乙对          C.都对         D.都不对

77、湿式缸套与干式缸套的不同在于：（  D  ）。

A.修理发动机干式缸套只能通过镗缸，而湿式缸套可以更换

B.湿式缸套不能进行镗缸修理

C.干式缸套不进行镗缸修理

D.湿式缸套的外壁直接与冷却液接触

78、由于压缩环（气环）端隙的增大，会引起：（  A  ）。

A.窜气量增加      B.压缩压力增加     C.输出功率增加     D.压缩比增加

79、待修件是指具有较好(  B  )的零件。

A.修理工艺         B.修理价值         C.使用价值         D.几何形状

80、集成电路调节器装于汽车( B )。

A.交流发电机外部     B.交流发电机内部   C.发动机外部    D.发动机内部

81、活塞环的端隙指的是：（  D  ）。

A.将活塞环装入活塞中，活塞环侧面与活塞环槽的间隙

B.活塞环在自由状态下，活塞环两端的间隙

C.将活塞环装入活塞中，活塞环两端的间隙

D.将活塞环装入气缸中，活塞环两端的间隙

82、轴承滚子( D )是由于表面疲劳磨损造成的。

A.破碎               B.变形              C.变色            D.麻点

83、在安装发动机新凸轮轴油封时，应先涂一层( A )。

A.密封胶             B.机油              C.凡士林           D.齿轮油

84、汽车( C )的行驶里程为10000~15000Km。

A.日常维护         B.一级维护         C.二级维护         D.三级维护

85、在大多数情况下，万向节应布置在下列哪个装置的两端？（  B   ）

A.曲轴          B.传动轴         C.凸轮轴          D.半轴

86、在主减速器、差速器总成中，由主动锥齿轮直接驱动的齿轮是：（   C  ）。

A.行星齿轮      B.行星齿轮轴      C.盘齿（环齿）     D.半轴齿轮

87、在常规制动系统中，制动主缸的作用是：（  A   ）

A.将制动踏板的机械力转化为液压力         B.在制动期间产生摩擦力

C.减小在制动期间制动器的压力             D.调节制动器

88、在螺杆螺母循环球式转向器中，与扇形齿相啮合的是：（ A    ）。

A.转向螺母       B.转向轴       C.循环球       D.转向摇臂

89、凸轮轴顶置可能减少哪个气门传动组的零件？（   B  ）

A.气门挺柱      B.气门推杆      C.气门摇臂      D.气门摇臂轴

90、气门油封应安装在：（   A  ）。

A.气门导管端部      B.气门杆端部     C.气门座上     D.摇臂轴端部

91、下面(  A  )属于自发电型的传感器。

A、氧化锆型氧传感器                       B、霍尔式曲轴位置传感器

C、节气门位置传感器                       D、空气流量计

92、基本检查法中包括人工直观检查法和（D   ）检查法两种。

A、机械自动式   B、半自动式   C、环保式   D、仪器仪表式

93、自动变速器发动机应只能在（B   ）和（    ）的情况下起动。

A、R位、N位   B、N位、P位   C、F位、R位   D、P位、R位

94、汽车离合器常见的故障有打滑、（  C  ）、（    ）以及分离不彻底等。

A、发响、怠速不稳                       B、发抖、机件卡滞

C、发抖、发响                           D、怠速不稳、机件卡滞

95、汽车使用ABS技术可以有效降低制动距离的原因是（   D  ）。

A、ABS可以是制动器提供过大的制动力

B、ABS可以提高车轮与地面的滑动摩擦系数

C、ABS可以使车轮处于滚动和滑动的临界状态获得车轮与地面的最大附着力

D、ABS可以不将车轮抱死，使车轮处于滚动状态，滚动阻力大于滑动阻力

96、电控汽油喷射系统中的节气门位置传感器安装在（   B  ）。

A、节气门顶上      B、节气门轴上      C、气门座上      D、气门导管上

97、计算机控制的点火系的次级电压通常为(   B )左右。

A、12V          B、20KV          C、50KV         D、10KV

98、某发电机的输出电压值过高，可能原因是（   D ）。

A、发电机的传动皮带过紧                B、整流器中可能有二极管损坏

C、蓄电池电已充足                      D、以上都不正确

99、如果蓄电池的正负极电缆接反，发电系统的（  B  ）将会损坏。

A、集成电路电压调节器                  B、整流器

C、定子绕组                            D、炭刷和滑环

100、充电机的充电电流和充电时间通常是根据（   C  ）确定的。

A、蓄电池电压      B、电解液密度      C、蓄电池的额定容量     D、蓄电池亏电情况

三、判断题

（  ×  ）1、在工作循环中，汽油机进气终了压力高于大气压力。

（  ×  ）2、活塞环的泵油作用可以加强对气缸上部的润滑，因此是有益的。

（  √  ）3、顶置式气门可由凸轮轴上的凸轮压动摇臂顶开，其关闭是依靠气门弹簧实现

的。

（  √  ）4、桑塔纳轿车的风扇电动机的通、断和变速由装在散热器一侧的温控开关进行

控制。

（  ×  ）5、机油细滤器用来清除微小的杂质、胶质和水分，由于它的阻力较大，多继机油粗滤器之后串联在润滑油路中。                                                   （  √  ）6、空气滤清器滤芯不清洁，易造成混合气过浓。                               （  √  ）7、空气流量计的作用是测量发动机的进气量，控制系统根据空气流量计的信号确定基本喷油量。

（  ×  ）8、喷油器的主要作用是将柴油雾化，所以只要喷油嘴的孔径、压力相同都能相

互更换。

（  √  ）9、三元催化转化器的功用是减少CO、HC、NOx 的排放量。

（  √  ）10、检查活塞偏缸时，若所有气缸的活塞在全程内始终偏向一个方向，其原因可能是曲轴轴向定位不良。

（  ×  ）11、发动机型号YZ6102Q所表示的是一种增压发动机。

（  ×  ）12、活塞裙部圆周方向是椭圆形，其长轴方向沿活塞销座孔轴线方向。

（  √  ）13、采用液力挺柱可以消除气门间隙。

（  ×  ）14、若散热器中的水垢过多会造成发动机过冷。

（  √  ）15、更换发动机机油时应同时更换或清洗机油滤清器。

（  ×  ）16、由于机械驱动膜片式汽油泵的泵膜行程是一定的，所以汽油的输出压力与发动机的转速成正比。

（  √  ）17、歧管压力传感器的作用是间接测量发动机的进气量，为确定基本喷油量提供

信号。

（  ×  ）18、油箱内燃油蒸发产生的汽油蒸气经过活性炭罐后再排放至大气。

（  ×  ）19、检查活塞偏缸时，活塞在上、下止点各偏于一个方向，其原因是连杆扭曲。

（  √  ）20、计算机控制点火系统是根据传感器调整点火正时而不是使用机械提前机构。

（  √  ）21、电解液不纯、含有杂质是造成蓄电池自行放电的主要原因之一。

（  ×  ）22、起动机的磁场线圈与外壳之间始终是导通的。

（  ×  ）23、点火系统中，初级电流刚好接通时，火花塞产生火花。

（  ×  ）24、当充电指示灯亮时，说明蓄电池正在被充电。

（  √  ）25、桑塔纳2000型轿车采用的电子点火模块内部为先进的混合集成电路。

（  √  ）26、可以用数字式万用表检查电控发动机电路及燃油泵是否有故障。

（  √  ）27、离合器摩擦片沾油或磨损过甚会引起离合器打滑。

（  ×  ）28、汽车后桥壳内的齿轮润滑油不足，不会导致后桥有异响。

（  ×  ）29、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

（  ×  ）30、用数字式万用表的欧姆挡测量点火控制器端子的电压，可检查电子点火控制器的故障。

（  √  ）31、在ABS中，常用的转速传感器为电磁感应式。

（  ×  ）32、自动变速器中的液力变矩器由涡轮与导轮两部分组成。

（  √  ）33、检测发电机整流器的性能应选用万用表“二极管”挡。

（  √  ）34、在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。

（  ×  ）35、喷油器针阀和针阀体组成喷油头。在维修中可以互换。

（  ×  ）36、多缸发动机各缸的总容积之和，称为发动机的排量。

（  ×  ）37、只有超过一定分贝以上的声音才是噪声。

（  √  ）38、起动机的电刷在电刷架内应滑动自如。

（  ×  ）39、转向盘摇摆的原因之一是直拉杆球头装配过紧。

（  ×  ）40、发动机气缸体纵向变形的规律是呈两端小、中间大的弧形。

（  ×  ）41、离合器从动盘的摩擦衬片磨损不均匀，不会影响离合器传动。

（  ×  ）42、只要变速器壳未变形与破裂，便不需要大修。

（  ×  ）43、汽车制动时的最佳状态是后轮先抱死，然后前轮抱死滑拖。

（  √  ）44、汽车装用蒸发污染控制系统收集汽油蒸气。

（  √  ）45、炭烟是柴油机排放的主要有害成分之一。

（  √  ）46、试验发动机时，不得在车下工作。

（  √  ）47、铅蓄电池放电时，消耗了硫酸而生成水，使电解液的密度下降。

（  ×  ）48、凸轮轴上凸轮磨损，对配气相位没有影响。

（  ×  ）49、柴油机工作时，柴油与空气在油管混合。

（  √  ）50、转向轮主销后倾角越大，转向操纵力就增加。

（  √  ）51、压力控制回路是控制整个系统或某条支路中油液压力的单元回路。

（  √  ）52、半导体三极管具有放大作用。

（  √  ）53、用手柄摇发动机时，有反转现象，这有可能是点火时间过早。

（  ×  ）54、只要是大小随时间变化的量就是正弦交流量。

（  ×  ）55、在任一回路中，电压降的代数和恒等于零。

（  ×  ）56、气门升程的大小取决于凸轮的转速。

（  √  ）57、零件的互换性包括几何参数、力学性能和理化性能等方面的互换。

（  ×  ）58、发动机缸壁间隙过大，会引起机油压力下降。

（  √  ）59、传动轴各凸缘连接处有松动，能造成汽车起步时有撞击声。

（  ×  ）60、在一个单格蓄电池中，将所有的正、负极板分别并联起来是为了提高输出电流。

（  ×  ）61、曲柄连杆机构和配气机构的异响与发动机的工作循环没有关系。

（  ×  ）62、汽车在冷起动时关闭阻风门是为了让混合气更稀。

（  √  ）63、氧传感器失效可能导致混合气过浓或混合气过稀。

（  √  ）64、电子点火系统与传统点火系统比较，主要增加了点火控制器和点火信号传感器，取消了断电器触点。

（  ×  ）65、电控燃油喷射式发动机无故障码，说明发动机一切正常。

（  √  ）66、燃烧室积碳太多会造成汽车发动机过热。

（  ×  ）67、液压制动管路中有空气不会造成制动不灵。

（  ×  ）68、普通变速器自锁装置的钢球磨损，变速器会乱挡。

（  √  ）69、二次空气喷射是将新鲜的空气喷入各缸排气门背面，以减少CO、HC的含量。（  √  ）70、燃烧室积碳太多会造成汽车发动机压缩比变大。

（  ×  ）71、柴油的牌号由其抗暴性而定，汽油牌号由其凝点而定。

（  √  ）72、互锁装置的钢球磨损，机械变速器可能会乱挡。

（  √  ）73、发动机异响分连续响和间歇响。

（  √  ）74、发动机起动时喷油波形为一条10V直线，表示ECU无喷油信号或信号线断路。

（  ×  ）75、当自动变速器电磁阀线路断路时，车辆将不能行使。

（  ×  ）76、进气行程终了时，气缸内压力大于大气压力。

（  √  ）77、点火时间过迟、混合气过稀或过浓，都将引起发动机冷却系水温过高。

（  √  ）78、气缸压力不足或点火不正时都很难起动发动机。

（  √  ）79、传动轴上的平衡片失落或轴管凹缺会造成传动轴响。

（  √  ）80、柴油机机油加入过多会使发动机冒蓝烟。

（  √  ）81、传动轴的伸缩节花键因磨损和冲击造成松旷会使汽车在起动过程中有异响。

（  ×  ）82、转向节的主销后倾过大会使转向盘自由转动量过大。

（  √  ）83、混合气稀会造成发动机高温。

（  ×  ）84、采用油浴式空气滤清器，机油加入过多会使发动机冒白烟。

（  ×  ）85、离合器打滑会使汽车在起动过程中异响。

（  √  ）86、转向节的主销后倾角过大会使转向盘沉重。

（  √  ）87、电喷发动机起动时，其喷油量主要取决于发动机冷却液温度。

（  ×  ）88、点火开关ON、发动机没有工作时，测得进气压力传感器的信号端有一定的输出电压，说明该传感器已损坏。

（  ×  ）89、路试紧急制动时，路面没有刹车印痕，可能ABS工作不良。

（  √  ）90、自动变速器换挡冲击可能是油压过高或离合器/制动器故障。

（  ×  ）91、柴油机是靠火花塞跳火来点燃可燃混合气的。

（  ×  ）92、发动机功率的大小代表发动机负荷的大小。

（  ×  ）93、为了使铝合金活塞在工作状态下接近一个圆柱形，冷态下必须把它做成上大下小的锥体。

（  √  ）94、按1－5－3－6－2一4顺序工作的发动机，当一缸压缩到上止点时，五缸处于进气行程。

（  ×  ）95、柴油机一般采用干缸套。

（  ×  ）96、气门间隙过大，发动机在热态下可能发生漏气，导致发动机功率下降。

（  ×  ）97、过量空气系数α为1时，不论从理论上或实际上来说，混合气燃烧最完全，发动机的经济性最好。

（  ×  ）98、怠速工况需要供给多而浓（α＝0.6～0.8）的混合气。

（  √  ）99、车用汽油机在正常运转时，在小负荷和中等负荷工况下，要求化油器能随着负荷的增加供给由浓逐渐变稀的混合气。

（  √  ）100、柴油机所燃用的柴油的凝点必须低于柴油机的最低工作温度。

（  √  ）101、喷油提前角的调整是通过对喷油泵的供油提前角的调整而实现的。

（  ×  ）102、润滑油路中的机油压力不能过高，所以润滑油路中用旁通阀来限制油压。

（  ×  ）103、点火线圈的高压电是在断电器触点闭合的瞬间产生的。

（  ×  ）104、发动机的转速越高，点火提前角应越大；发动机的负荷越小，点火提前角应越小。

（  √  ）105、最大点火提前角一般在35°～45°之间。

（  √  ）106、采用爆震传感器来进行反馈控制，可使点火提前角在不发生爆震的情况下尽可能地增大。

（  √  ）107、气缸体上平面在螺纹孔口周围凸起变形，通常是由于装配时螺栓扭紧力矩过大，或装配时螺纹孔中未清理干净而导致的。

（  ×  ）108、点火提前角应随负荷减小，歧管管真空度增大，而应适当减小。

（  ×  ）109、液压挺柱可以在一定程度上补偿气门间隙的变化，因此气门间隙的细微改变不会导致配气相位的变化。

（  ×  ）110、火花塞热特性一般用热值表示，我国是根据火花塞绝缘体裙部长度标定的热值来表示火花塞的热特性，并以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11……阿拉伯数字来表示。数值越小，散热性能越好。

四、简答题

1、等速万向节与不等速万向节的区别。

答：使用不等速万向节时，传动轴的每一转内有几次速度的改变，而对于等速万向节，一转内传动轴的速度是连续不变的。

2、机油压力调节阀。

答：由于所有机油泵都是容积式的，当发动机高转速或机油过稠时，机油压力会升高，因此在发动机主油道上应装置一个机油压力调节阀，当机油压力高于一定值时，会自动打开一个旁通道使机油流回油底壳，一般由球阀和弹簧组成。

3、空气滤清器。

答：过滤去空气中的尘土和沙粒，用以减少气缸、活塞和活塞环等主要零件的磨损。

4、气门重叠角。

答： 进气门在排气门关闭之前打开，称为气门重叠，气门重叠时曲轴的转角称为气门重叠角。对于不同的发动机，气门重叠角不同，其目的是为了增大发动机高转速时的充气效率。

5、活塞敲缸响的原因有哪些？

答：活塞与气缸壁磨损后配合间隙增大；活塞销与连杆衬套装配过紧；活塞顶破缸盖衬垫；连杆变形；活塞环弹性消失。

6、改善汽车高温条件下使用性能的措施有哪些？

答：提高发动机冷却系的冷却强度；根据夏季高温特点进行必要的检查调整和更换厚质润滑油；适当调小蓄电池电解液的比重；防止爆燃，选用适当标号的汽油；防止气阻，采用电动汽油泵等；降低车速，防止爆胎，必要时停车休息，在车厢内加装遮阳设备，在可能条件下应装空调设备。

7、气门摇臂的作用。

答：气门摇臂的作用是改变凸轮举升力的方向，并为举升气门提供机械效率。

8、解释发动机冷却系的大循环及小循环。

答：发动机冷却液经过散热器的循环称为大小循环，而不经过散热器只在发动机水套内部的循环称为小循环。采用大循环的目的是更有利于发动机散热；小循环的目的是为了使发动机温度迅速提高。

9、活塞压缩环的切口。

答：为了使活塞环成为扭曲环而在活塞环的内边缘或外边缘上通过加工倒角或切槽，称为活塞环的切口，一般安装时内切口应向上，而外切口应向下。

10、简述发动机动力不足的故障现象

答：主要有：发动机运转均匀，但转速提不高，排烟少；运转不均匀，排大量白烟；运转不均匀，排黑烟并有敲击声；有规律忽快忽慢，转速提不高（游车）。

11、什么叫前轮定位？它有何作用？

答：汽车的前轴、前轮、转向节、主销在装配时具有相对位置要求，叫前轮定位。

主要作用有：保持汽车直线行驶的稳定性，转向后能够自动回正，并且使转向轻便，提高汽车行驶的安全性，减少轮胎的异常磨损。

12、机油压力过低的主要原因有哪些？

答：缺少机油，粘度不对，机油变质；机油压力表不准或指示灯损坏；机油压力感应器或传感器损坏；限压阀工作不良；集滤器堵塞；机油泵工作不良；大小轴瓦间隙过大。

13、节温器

答：能够通过打开或关闭主、副阀门来实现发动机冷却液大、小循环的装置，一般使用石碏材料作为膨胀体。

14、润滑系的主要功用及润滑方式有哪些？

答：主要功用：润滑、冷却、清洁、密封、防腐、防锈。

润滑方式：压力润滑、飞溅润滑、定期润滑。

15、摇臂

答：改变推杆或凸轮传来的力的方向，并为举升气门提供机械效率。

16、凸轮轴与曲轴的正时标记

答：为了使气门的开启与关闭与活塞的位置正确配合，凸轮轴与曲轴必须按标记装配，这个标记称为正时标记。

17、轮胎气压过高有什么危害？

答：轮胎气压过高，其刚度增大；不仅破坏乘坐舒适性，而且使胎冠中部磨损加剧；过大的应力会使帘线张力增加，容易被拉断，当行驶在不平的路上，受到冲击，容易爆胎；驾驶条件恶化，汽车行驶的稳定性差。

18、如何检查发动机油底壳内润滑油面高度？润滑油面过低、过高有何危害？

答：一般发动机都有一条机油尺，机油尺有两个刻度线，最上面的是最高油位，最下的是最低油位，要求机油高度在两刻度线之间为正常。检查机油时要熄火后四五分钟或发动机起动之前检查才是正确，要把车停到平的地方来检查。拔出机油尺，擦拭干净，再将机油尺插入油底壳，拔出看油面高度。

油底壳内润滑油油面过高时，将造成气缸盖、气门及活塞顶面形成大量的积炭。使活塞上的回油槽与回油孔胶结，从而使活塞环所起的密封作用降低，影响发动机的正常工作，并且由于润滑油油面过高也将引起润滑油消耗量增加，排气管冒蓝烟。

润滑油油面过低，当低于机油泵集滤器滤网时，则将有空气开始进入机油泵中，造成机油泵的泵油压力降低，从而导致各部分相对运动零件表面加速磨损及过热、甚至引起烧坏轴瓦等事故。

五、计算题

1、某汽车发动机的有效扭矩为140牛•米 ，变速器最低挡传动比为3.5，主减速器传动比为6.0，传动系统的机械效率为98%，车轮半径为0.2米。试计算汽车的最大驱动力。

解：Mt= Me·i1·i2·η=140×3.5×6.0×98%=2881.2 N·m

Ft= Mt/r=2881.2/0.2=14406N

答：汽车的最大驱动力为14406N。

2、已知AJR四缸直列式四冲程发动机的最大功率为74千瓦，对应的曲轴转速为5200转/分钟，试计算发动机在最大功率时的扭矩大小。

解：由P=T×10-3 =,得

T==

=135.9N·m

答：发动机在最大功率时的扭矩为135.9 N·m。

3、某三缸发动机气缸的总容积为0.3升，燃烧室容积为0.03升，问该发动机的压缩比为多大？发动机的排量为多少升？

已知：Va=0.3L，Vc=0.03L，i=3

求：ε=？，VL=?

解：ε===10

Vh= Va －Vc=0.3－0.03=0.27L

VL= Vh·i=0.27×3=0.81L

答：该发动机的压缩比为10，排量为0.81升。

4、某汽车发动机的最大扭矩为300牛·米，变速器一挡的传动比为6.0，主减速器的传动比为5.8，传动效率为90%，车轮半径为0.5米。问该车的最大驱动力为多少？

已知：T=300N·m，i1=6.0，i2=5.8，η=90%，r=0.5m

求：Ft=？

解：Ft===18792N

答：该车的最大驱动力为18792牛顿。

5、CA488汽油机有四个气缸，气缸直径为87.5mm，活塞行程为92mm，压缩比为8.1，试计算气缸工作容积、燃烧室容积、气缸总容积、发动机排量。

已知：缸数i=4，缸径D=87.5mm，活塞行程S=92mm，压缩比ε=8.1

求：气缸工作容积Vh=?、燃烧室容积Vc=?、气缸总容积Va=?、发动机排量Vl=?。

解：Vh=S=×92=0.553L

由ε=1+，得

Vc===0.078L

Va= Vh+ Vc=0.553+0.078=0.631L

Vl= Vh·i=0.553×4=2.2L

答：气缸工作容积为0.553L、燃烧室容积为0.078L、气缸总容积为0.631L、发动机排量为2.2L。